ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

В осенне-зимний пожароопасный период увеличивается количество пожаров в жилых  домах, связанных с увеличением   нагрузки на электрические и другие отопительные приборы.

Чтобы избежать трагедий, просим жителей выполнить следующие профилактические мероприятия:

1.Содержание зданий, помещений

1.1.Не используйте чердачные, технические этажи для хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и других горючих материалов;

1.2.Двери чердаков, технических этажей, вентиляционных камер, электрощитовых, должны содержаться закрытыми;

1.3.Приямки оконных проемов подвальных и цокольных этажей необходимо регулярно очищать от горючего мусора, сухой листвы.

1.4.Проведите  ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток.

1.5.Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках.

1.6.Не допускайте включение в одну сеть электроприборов  повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети.

1.7.Не применяйте самодельные электронагревательные приборы.

1.8.Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено.

2.Печное отопление

2.1.Своевременно ремонтируйте отопительные  печи, очистите дымоходы от сажи, заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите.

2.2.На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50 х 70 см.

2.3.Не допускайте перекала отопительной печи, исключите растопку печи легковоспламеняющими жидкостями.

2.4.Не сушите влажные  вещи и сырые дрова на печи и дымоходах.

2.5.Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающихся в топку.

2.6.В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции (стены перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам, дымоходам, трубам, необходимо предусматривать устройство разделок из несгораемых материалов.

2.7.Заливайте водой золу и шлак, которые выгребаете из топки печи, выносите их в специально отведенное для этого место.

3.Газобаллонные установки

3.1.В индивидуальных жилых домах  газобаллонные установки (рабочий и запасной) для снабжения бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонов) размещайте вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание.

3.2.Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ» .

3.3.При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:

3.3.1.Эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

3.3.2.Присоединение  деталей газовой арматуры  искрообразующего

инструмента;

3.3.3.Проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени  ( в том числе спички, зажигалки, свечи);

3.3.4.Проведение ремонта наполненных газом баллонов;

3.3.5.Пользоваться неисправными газовыми приборами.

3.3.6.Оставлять незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов;

3.3.7.Использовать газовые плиты для отопления помещений;

3.3.8.В случае обнаружения в помещении запаха газа следует немедленно прекратить его подачу, проветрить все помещения и вызвать аварийную или ремонтную службу. До устранения неисправности в помещениях запрещается зажигать спички, курить, применять открытый огонь, выключать и включать электроприборы.

4.Газовые котлы и газифицированные печи

4.1.Перед  розжигом  газового котла/газифицированной печи необходимо проверить топку и дымоход.

4.2.При розжиге котла/печи сначала производится розжиг запальника и только потом открывается кран основной горелки и производится ее поджиг.

4.3.Если горелка погасла, закройте кран, вторично проветрите топку в течение не менее 10 минут, и повторите операцию по розжигу основной горелки. Через 3-5 минут после  включения горелки повторно проверьте тягу.

4.4.Дымоходы должны быть теплоизолированы для исключения обмерзания.

4.5.Владельцам газифицированных печей необходимо в обязательном порядке проверять шибер и отверстия в нем на предмет отсутствия сажи в них для предотвращения попадания угарного газа в помещения.

4.6.Необходим постоянный  контроль за состоянием дымохода. Разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги и попадания угарного газа в помещения, что приведет к отравлению угарным газом.

При пользовании газовым котлом и газифицированной печью запрещается эксплуатировать газовый котел с неисправной системой автоматики

5.В случае возникновения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) каждый гражданин обязан:

5.1.Немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

5.2.Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

5.3. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

5.4.По прибытии пожарного подразделения  проинформировать руководителя тушения пожара: о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, а  также других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Уважаемые граждане, будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра, курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

При пожаре звонить «101» или «112»

Администрация ГУП С «УК «Север»