ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ

и ИНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

| Наименование услуги | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды 8 часов суммарно в течении 1 месяца, 4 часа единовременно. При аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84). |
| Горячее водоснабжение | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов суммарно в течении 1 месяца, 4 часа единовременно. При аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд. Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09). |
| Водоотведение | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды 8 часов суммарно в течении 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии). |
| Электроснабжение | Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения – 24 часа. |
| Отопление | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца, но не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от + 10 °С до + 12 °С; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от + 8 °С до + 10 °С |

Примечание: В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу норм и требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, регулирующих те же вопросы.