ООО «Санкт-Петербургские Подъемные Механизмы»				   Приложение № 3

к договору № 31М-ТО/16

от                   2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по Техническому Обслуживанию

Целью проведения Технического Обслуживания является регулярный контроль состояния контактов безопасности, замков дверей шахты и кабины, освещения, сигнализации, связи, ограждения шахты и кабины, обеспечение работоспособности лифта и поддержание его эксплуатационных показателей.

Техническое Обслуживание подразделяется на ежемесячное (ТО1), квартальное (ТО2), полугодовое (ТО3) и ежегодное

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВОДИМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| N | Виды Технического Обслуживания | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО-0 –внутримесячное (проводится на лифтах, которые не оборудованы устройствами автоматического контроля выключателей ДК и ДШ) | Не реже одного раза в месяц, на 15-ый день после производства ТО-1, ТО-2, ТО-3 или Ежегодного. |
| 2 | ТО-1- месячное (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в месяц |
| 3 | ТО-2 - квартальное (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в квартал |
| 4 | ТО-3 - полугодовое (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в полугодие |
| 5 | ежегодное (проводится на всех типах лиф- тов) | Не реже одного раза в год, во время подготовки к Ежегодному Освидетельствованию |

Для лифтов пассажирских производства ОАО «ЩЛЗ»

| 1 | Ежемесячное ТО (ТО-1) | 1 раз в месяц, согласно руководству по эксплуатации 06.01.00.00.000.РЭ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ежегодное ТО (ТО-2) | 1 раз в год, согласно руководству по эксплуатации 06.01.00.00.000.РЭ |
| 3 | Кап. ремонт для лифтов со скоростью движения до 1.0 м/с | Через 15 лет, согласно руководству по эксплуатации 06.01.00.00.000.РЭ |
| 4 | Кап. ремонт для лифтов со скоростью движения до 1.6 м/с | Через 10 лет, согласно руководству по эксплуатации 06.01.00.00.000.РЭ |

При проведение технического обслуживания,  работы  выполняются согласно требованиям руководства по эксплуатации завода-изготовителя.

Примерный перечень основных работ по техническому

обслуживанию лифтов

Работы вьшолняются в соответствии с должностными инструкциями, разработанными специализированной организацией на основании инструкций заводов-изготовителей лифтов, другой нормативно технической документации. При совпадении сроков различного вида технического обслуживания выполняются работы, предусмотренные этими видами технического обслуживания.

по ТО-1, с периодичностью 1 раз в месяц

- Вывешивание предупредительных плакатов.

- Осмотр тормозного устройства.

- Проверка уровня масла в редукторе.

- Осмотр электродвигателя лебедки.

- Осмотр концевых выключателей.

- Осмотр панели управления.

- Проверка работы дополнительного устройства (УБ-1, УБЛ, УКСЛ).

- Осмотр канатов и состояния подвесок.

- Осмотр привода дверей и дверей кабины.

- Осмотр купе кабины.

- Осмотр раздвижной двери шахты.

- Осмотр этажных переключателей.

- Осмотр индуктивных датчиков.

- Осмотр направляющих кабины и противовеса.

- Осмотр башмаков кабины и противовеса.

- Осмотр противовеса.

- Осмотр вызывных аппаратов.

- Проверка работы дополнительного устройства СПК.

- Осмотр кнопочного аппарата в кабине.

- Осмотр натяжного устройства.

- Проверка подвижного пола кабины.

- Сделать запись в Журнал ТО.

В состав работ включаются работы, выполняемые при проведении ежесуточных осмотров).

по ТО-2, с периодичностью 1 раз в квартал

1. Вводное устройство

- Подтянуть соединения проводов;

- Отрегулировать зазоры в пинцетах;

- Зачистить контактные соединения;

- Заменить защитную смазку;

- Очистить от пыли.

2.	Шкаф управления (НКУ) ящик управления вызовами, трансформаторы

- Очистить от пыли;

- Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле отключением or руки при отключенном главном рубильнике и автомате защиты;

- Проверить крепление проводов, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю и тормозному магниту (при необходимости произвести подтяжку креплений);

- Протереть закопчены контакты мягкой салфеткой, смоченной в бензине (напильник 2820-0005 ГОСТ 1465-69 применять только в случае сильного подгорания контакта контакторов в цепи электродвигателя лебедки).

3.	Лебедка

3.1.	Тормозное устройство

- Осмотреть тормоз, убедившись в отсутствии повреждений его составных частей;

- Очистить от загрязнений, при засаливании накладок - очистить и промыть тормозную полумуфту;

- Проверить и подтянуть крепления;

- Проверить и отрегулировать зазоры;

- Произвести смазку осей шарнирных соединений.

3.2. 	Редуктор

- Отрегулировать уровень масла;

- Проверить  отсутствие течи  масла в  местах  установки  крышек валов;

- Проверить крепление штурвала на валу.

3.3. Канатоведущий шкив

- Очистить от грязи, осмотреть, подтянуть крепления;

- Проверить износ ручьев, при необходимости - проточить

3.4. Электродвигатель

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить крепления и надежность заземления корпуса;

- Подтянуть крепления подшипниковых щитов;

- Проверить центровку.

4.	Ограничитель скорости

- Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

- Проверить износ ручья шкива;

- Проверить состояние составных частей, деталей и элементов.

5.	Конечный выключатель

- Проверить действие отводки рычага;

- Проверить и отрегулировать установку упоров, обеспечивающих срабатывание КВ при прохождении кабины последнего этажа;

- Провести техническое обслуживание электрического контакта;

- Очистить от пыли и грязи, произвести замену смазки, подтянуть соединения.

6.	Тяговые канаты

- Очистить от загрязнений и излишней смазки, проверить состояние на износ и обрыв;

- При вытяжке - перепасовать;

- Произвести смазку маслом Н-ЗОА ГОСТ 20799-88.

7. Противовес

- Проверить  состояние . крепежа внешний  вид  (при  необходимости  затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

- Отрегулировать смещение грузов в раме противовеса (не более 5 мм);

•	Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими

8.  Кабина

8.1.	Подвеска кабины

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проверить и отрегулировать балансир;

- Проверить совместную регулировку рамки и контакта СПК.

8.2.	Верхние башмаки

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

- Проверить  зазоры  между  вкладышами   башмаков  и  направляющими

- Проверить наличие смазки в смазывающих аппаратах. 83. Механизм ловителей

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние составных частей и крепления;

Проверить  зазоры  между  вкладышами  башмаков  и  направляющими;

•	Произвести смазку осей, шарниров, клиньев (ЛИТОЛ-24 ГОСТ 2115-87)..

8.4.	Электропроводка верха кабины

- Очистить от грязи и пыли;

- Проверить состояние кабеля и заземления;

- Проверить крепление кабеля и контрольные соединения.

8.5.	Купе и двери кабины

- Проверить и подтянуть крепления купе каркаса;

- Очистить от пыли и грязи кнопочный пост, зачистить контакты, заменить вышедшие из строя лампы.

8.6.	Двери кабины

- Очистить составные части от грязи и пыли;

- Проверить крепление крышек, роликов, кареток, створок с каретками, башмаков к створкам;

- Произвести смазку элементов;

- Произвести проверку регламентированных зазоров;

- Отрегулировать взаимное положение водила и кареток;

- Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода, при необходимости заменить манжеты;

- Проверить уровень масла в редукторе;

- Проверить надежность работы замка дверей кабины.

8.7.	Низ кабины

- Очистить составные части от грязи и пыли;

- Произвести проверку регламентированных зазоров;

•  Проверить работу подвижного пола на 15 кг. Двери шахты и электроаппараты в шахте

•	Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние крепежа внешний  вид (при необходимости  затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

- Произвести проверку регламентированных зазоров;

- Проверить работу запирающих устройств дверей шахты;

- Проверить крепление проводов к  электроаппаратам, работу  электрических контактов

10.    Приямок

- Очистить натяжное устройство от пыли и грязи

- Отрегулировать горизонтальность рычага натяжного устройства, при необходимости - перепасовать трос ограничителя скорости.

Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в месяц по ТО-3, с периодичностью 1 раз в полгода

1. Вводное устройство

- Отрегулировать зазоры в пинцетах;

- Проверить легкость хода ручки.

2.	Шкаф управления (НКУ), ящик управления вызовами, трансформаторы

Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле Проверить крепление магнитных проводов трансформаторов.

3.	Лебедка

- Проверить износ накладок тормоза (замена при износе до 2 мм);

- Проверить износ червячной пары (поворот червяка в пределах бокового зазора не должна превышать 17 °);

- Проверить крепление полумуфты на валу редуктора;

- Проверить крепление полумуфты на валу электродвигателя, состояние других втулок;

- Проверить состояние сварных швов рамы лебедки

4.	Ограничитель скорости

•    Проверить работу при превышении номинальной скорости

5.	Направляющие кабины и противовеса

- Очистить от пыли и грязи;

- Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать);

- Проверить зазор по штихмасу (не более ± 2 мм).

6.	Двери шахты

•	Отрегулировать зазоры между створками и порогами.

7.	Противовес

•	Проверить  состояние крепежа внешний  вид (при необходимости  затянуть,
отрегулировать, очистить окрасить, смазать);

8.	Кабина

- Проверить действие блокировочного выключателя устройства контроля слабины тяговых канатов;

- Проверить действие блокировочного выключателя ловителей;

- Отрегулировать работу механизма ловителей;

- Отрегулировать зазоры;

- Отрегулировать зазоры между створками и порогами;

- Проверить износ червячной пары привода дверей.

•    Проверить действие блокировочного выключателя натяжного устройства;

- Пружины буфера кабины и противовеса очистить от грязи и пыли, убедиться в их целостности, негодные заменить;

- Проверить  зазоры между  буферами  и  опорной  плитой  противовеса,  при необходимости перепасовать тяговые канаты;

- Проверить состояние заземляющих устройств.

Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в три месяца

Подготовка к ежегодному освидетельствованию, по ТО-4,  с периодичностью 1 раз в год

- Посадка кабины на ловители

- Снятие кабины с ловителей

- Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС)

- Опробование работы лифта в режимах:

- Нормальный режим (пуск лифта от кнопок «вызова» и «приказа»)

- Управление в режиме «ревизия»

- Управление из машинного помещения

Все работы совмещать с работами, проводимыми 1 раз в полгода

Аварийное обслуживание круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

- проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов (время освобождения пассажира не должно превышать 30 минут).

- ремонт остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением восстановительных работ капитального характера или ремонта электроники.

ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                 Генеральный директор

ООО «Нева Строй»			                 ООО «СПБ ПМ»

________________/М.В.Конева/		                        _______________/М.А.Ансон /

«___» _______________ 2016г.			        «___» ________________  2016г.