ПРАВИЛА  ЗАСТРОЙКИ,  БЛАГОУСТРОЙСТВА  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ

ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«ЗОЛОТАЯ РОЩА»

- Предельно-допустимые архитектурно-строительные параметры (архитектурно-градостроительный регламент)

| № | Наименование параметров | Ед. изм. | Значение параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Параметры размещения зданий на участках |
|  | - минимальный отступ от лицевой границы участка (от красной линии) | м | 5 |
|  | - линия застройки | м | - |
|  | - минимальный отступ от боковых границ участка | м | 3* 1** |
|  | - минимальный отступ от задней границы участка | м | 3* 1** |
| 3.2. | Параметры интенсивности использования земельных участков |
|  | - максимальная высота зданий на участке | м | 10,0 |
|  | - максимальная этажность зданий на участке | Ед. | 2,0 |
|  | - максимальный процент застройки участка | % | 20 |
|  | - максимальный коэффициент использования территории | Ед. | 0,5 |
|  | - максимальная жилая площадь | м2 | 300 |
|  | Максимальный процент твердых покрытий | % | 18 |
| 3.3. | Параметры ограждений (или указание на их запрет) |
|  | - высота ограждения |  | 1,5 |
|  | - прозрачность ограждения по лицевой границе |  | Визуально прозрачное |
|  | - материал ограждения |  | Определяется землепользователем самостоятельно из вариантов утвержденных правлением ДНП |
|  | - рисунок калиток, ворот |  | - |
| 3.4. | Использование подземного пространства |  | Разрешается в приделах участков с учетом технических возможностей |
| 3.5. | Площадки для размещения личного и гостевого автотранспорта |  | Строго в границах участка |
| 3.6. | Размещение гаражей |  | Гаражи для легковых автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к дачному дому и хозяйственным постройкам. |
| 3.7. | Параметры размещения зданий на участке по санитарно-бытовым условиям |
|  | - Минимальное расстояние от жилого дома до бани и сауны | м | 5 |
|  | - От колодца или водозаборной скважины до уборной, компостного устройства и ЛОС | м | - |
|  | - от жилого здания до ЛОС | м | 3*** |

* но не менее высоты конька строения, при этом расстояние между жилыми зданиями на двух соседних участках должно быть не менее 15,0 м.

** Допускается группировать и блокировать строения и сооружения на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

*** Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

# Требования по благоустройству территории

- Землепользователь должен проводить работы по благоустройству территории с максимальным сохранением естественного ландшафта и существующих насаждений.

- На участке разрешается проводить посадку деревьев и кустарников. Минимальное расстояние до границы соседнего участка от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарника — 1 м.

- Запрещается проводить гидротехнические работы (засыпку, перетрассировку ручьев и канав) без согласования с правлением ДНП.

- Устройство искусственных водоемов и бассейнов возможно по согласованию с правлением ДНП, при наличии свободных лимитов на водопользование.

- Землепользователь обязан не допускать загрязнение и захламление расположенных вблизи  участка водных объектов (ручьев, прудов, водоотводящих канав).

- На участке при проведении работ по благоустройству разрешается использовать следующие материалы: цементно-песчаная  плитка различных фасонов, естественный  камень, цветной бетон, керамическая морозостойкая плитка, ”отсев”. При значительной площади твердых покрытий землепользователь обязан обеспечить очистку и отвод ливневых стоков с территории участка.

- При проведении благоустройства участка разрешается устраивать подсветку сооружений и освещение территории. Применяемое для этого оборудование должно быть размещено так, чтобы не освещать территорию соседних участков, без согласования с собственниками этих участков.

# Условия использования территории

Использование территории должны вестись с учетом следующих положений:

- Согласно Гражданскому кодексу РФ землепользователю:

- Разрешается осуществлять строительство на участке только при условии соблюдения государственных градостроительных и строительных норм и правил, требований о назначении участка, экологических требований, по утвержденной проектной документации (статья 263 п. 1);

- Согласно Федеральному закону “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” землепользователь обязан:

- Выполнять санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека (статьи 12,18-23);

- Согласно Федеральному закону “Об охране окружающей среды” землепользователь обязан обеспечить:

- Выполнение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (глава VII, ст.34-39).

- Согласно Земельному кодексу РФ землепользователь обязан:

- Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и категорией земли, разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- Сохранять межевые и геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительного регламента, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв;

В соответствии с данными положениями

- Землепользователь обязан организовать удаление неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) с территории участка в мусоросборные контейнеры, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

- Парковка собственного и гостевого транспорта кроме специально отведенных мест разрешается только на территории приобретенного участка.

- Для охраны территории участка запрещается использовать устройства, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей и животных (колючая проволока, металлические ограждения с острыми и  режущими краями и т. д.).

- Запрещается использовать шумовые сигнализации, своими звуками нарушающие покой проживающих на соседних участках.

- На территории участка запрещается устраивать хранение топливных  и горюче-смазочных материалов без проведения специальных мероприятий препятствующие попаданию вредных веществ в почву и в воду.

  - Дополнительные условия при застройке и благоустройстве территории земельного

  - участка и прилегающей к нему территорий инженерной инфраструктуры

| №№ п/п | Вид зоны | Ограничение по ведению градостроительной и хозяйственной деятельности | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические зоны и охранные зоны инженерных сетей |  | - Правилами пользования электрической и тепловой энергией - Положением об охране подземных и наземных сетей - Правила охраны электролинии напряжением свыше 1000В, п. 11 - Правила охраны электролинии напряжением до 1000В, п. 11 |
|  | Охранная зона кабелей 0,4 кВ воздушной линии электропередач(по 2м с каждой стороны) Охранная зона кабелей 10 кВ воздушной линии электропередач – 10м | Запрещается: -производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений; -производить посадку и вырубку деревьев. |  |
|  | Охранная зона трассы водопровода (по 5 метров с каждой стороны) | Запрещается: -производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений; -производить посадку и вырубку деревьев, осуществлять любые земляные работы на глубине более 0,3м. |  |
|  | Охранная зона газопровода (по 2м с каждой стороны) |  |  |

# Примечание: При ведении работ в указанных зонах застройщик несет все риски связанные с порчей и/или утратой имущества ДНП (дорожного полотна, инженерных сетей).

# Требования к застройщику

До начала строительства и благоустройства земельного участка  землепользователь обязан:

- Разработать проект застройки  и благоустройства земельного участка;

- согласовать разработанный проект с Правлением  ДНП в составе:

  - схему планировочной организации участка;

  - материалы, отображающие архитектурные решения зданий, предназначенных для основных видов использования;